## Slide 1
T=20 ms
Tc = 1.25 s
Измеряемый сигнал атомного интерферометра:
Измеряемая акселерометром фаза:
Гибридный акселерометр
Параметры гравиметра:
1

## Slide 2
Фильтр калмана
Модель системы
Вектор состояния
Модель наблюдения
P - ковариационная матрица состояния
R - ковариационная матрица шума измерений
Q - ковариационная матрица ошибки модели
Фильтр Калмана с помощью модели предсказывает состояние динамической системы, и это позволяет ему эффективно устранять шумы измерения. Результат работа фильтра Калмана зависит от соотношение между погрешностью измерения и погрешностью модели.
Оценка вектора состояния:
2

## Slide 3
Демонстрация работы фильтра Калмана
3.2 μg per shot
Соответствует 8-ми интерференционным полосам
Видена пошаговость процесса нагрева
Флуктуации смещения и контраста из-за непостоянства мощности рамановских пучков
Производимые действия:
Сканирования фазы атомного интерферометра с помощью источника вибраций
Нагрев акселерометра
Модуляция мощности рамановских пучков ~ 10 %
После начального переходного периода в 20 секунд индивидуальные стандартные отклонения стабилизируются на значениях δφb = 56 мрад, δy0 = 3 × 10−3 и δC = 4,5 × 10−3. Стабилизация до конечной точности является результатом конкуренции между объемом информации, предоставляемой каждым измерением, и дрейфом вектора состояния.
3

## Slide 4
Эффективность системы
Фильтр Калмана сравнивается со стандартной процедурой sine-fitting. Ошибка для Kalman – 0,89 μg, для sf25 – 5,9 μg, для sf8 – 2,3 μg.
АЧХ гибридного акселерометра с фильтром Калмана сильно отличается от АЧХ негибридного акселерометра, и гибридного с использованием sine-fitting при частотах сигнала меньше частоты опроса гравиметра.
4

## Slide 5
Стабильность гибридного акселерометра
Устранение tidal anomaly
Через 30 секунд отклонение Аллана негибридного акселерометра увеличивается из-за нестабильности смещения. Однако отклонение Аллана гибридного датчика остается ниже 1 μg и уменьшается при больших временах приблизительно как σAI/ √ τ, где σAI = 3,2 μg / √ Гц соответствует чувствительности АИ.
Кратковременная чувствительность гибридного датчика определяется шумом акселерометра, а долговременная стабильность обеспечивается АИ. После 11 часов интегрирования демонстрируется точность 10 нg.
5