## Slide 1
К.Н. Адамов1,2, Д.Н. Капуста1,2, А.Э.Бонерт1, А.Н. Гончаров1,2,3
Подготовка начального волнового пакета для квантового интерферометра-гравиметра
Институт лазерной физики СО РАН
Новосибирск, Россия
1Институт лазерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
3Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия
email: ofadamovkirill@gmail.com

## Slide 2
План выступления:
Введение
Гравиметр
  Принцип работы атомного гравиметра
  Используемые переходы 87Rb
  Оптическая схема гравиметра
  Экспериментальная установка гравиметра
Подготовка начального немагнитного состояния
  Различные методики подготовки атомов в немагнитном квантовом состоянии
  Результаты компьютерного моделирования метода оптической накачки
  Результаты экспериментальной реализация метода оптической накачки

## Slide 3
Введение
1 Гал ~ 10-3 g
Геодезия и наблюдение за Землей
Археология
Разведка полезных ископаемых
Оценка подземной инфраструктуры
Навигация
Поиск скрытых объектов
Вулканы, исследования землетрясений и пр.
Фундаментальные физические исследования
Области применения гравиметров:
Преимущества квантового гравиметра над классическим:
Отсутствие подвижных элементов в конструкции
Высокая частота измерений
Может (гироскоп и акселерометр) и т.д.
Подготовка атомов в немагнитное квантовое состояние
          С помощью СВЧ и оптического излучения (потери более 80%)
  С помощью оптической накачки (потери менее 10%)
Notes: Добавить преимущества квантового гравиметра.

## Slide 4
Абсолютный квантовый гравиметр – это устройство, позволяющее измерять гравитационное поле земли с высокой чувствительностью, точностью и надёжностью за счёт быстрого высокочувствительного квантового механизма на котором основан принцип его работы. Преимуществами квантового гравиметра над классическим является отсутствие подвижных элементов в конструкции, высокая скорость измерений и возможность переоборудовать гравиметр в акселерометр и гироскоп.
Применения квантового гравиметра:
- Геодезия
- Археология
- Разведка полезных ископаемых
- Оценка подземной инфраструктуры
- Навигация
- Поиск скрытых объектов
- Вулканы, исследования землетрясений и пр.
На точность и чуствительность работы квантового гравиметра влияют потери атомов в ходе измерительного цикла гравиметра, для проведения атомной интерференции необходимо подготовить атомы в немагнитном квантовом состоянии, что может приводить к существенным потерям атомов, в данной работе был реализован метод подготовки атомов в немагнитное квантовое состояния с использованием оптической накачки с потерями менее 10%, предыдущий же метод подготовки в немагнитное состояние через селекцию по магнитным состояниям имел минимальные потери в 80 %.

## Slide 5
МОЛ
Подготовка в немагнитное состояние
Скоростная селекция
Атомная
Интерференция
Детектирование
F = 1
F = 2
Рамановские
Пучки
Зеркало
Рис . 1. Качественная схема работы абсолютного атомного гравиметра.
Принцип работы гравиметра
Принцип работы гравиметра:
Загрузка атомов в магнитооптическую ловушку (МОЛ) с целью их захвата и охлаждения до низких температур.
Высвобождение облака атомов из МОЛ.
Подготовка атомов в немагнитном квантовом состоянии.
Скоростная селекция
Реализация атомной интерференции.
Детектирование.

## Slide 6
F = 1
F = 2
52S1/2
F’ = 0
F’ = 1
F’ = 2
F’ = 3
52P3/2
δ
87Rb
Легенда:
Охлаждение
Оптическая перекачка из ∣F = 1⟩ в ∣F = 2⟩
Оптическая накачка из ∣F = 2⟩ в ∣F = 1⟩
Оптическая накачка в ∣F = 1, m = 0⟩ из ∣F = 1⟩
СВЧ перекачка из ∣F = 1⟩ в ∣F = 2⟩
Используемые переходы атома 87Rb
Рис. 2. Схема переходов, используемых в эксперименте.

## Slide 7
Для охлаждения и пленения атомов использовалась частота, отстроенная от перехода ∣F = 2⟩ → ∣F’ = 3⟩ в длинноволновую область спектра на величину ~13 МГц.
Для осуществления оптической перекачки в состояние ∣F = 2⟩ использовался переход ∣F = 1⟩ → ∣F’ = 2⟩.
Для осуществления оптической накачки в состояние ∣F = 1⟩ использовался переход ∣F = 2⟩ → ∣F’ = 2⟩.
Для подготовки атомов в немагнитное состояние ∣F = 1, m = 0⟩ использовался переход ∣F = 1⟩ → ∣F’ = 0⟩.
Для перекачки атомов из состояния ∣F = 1⟩ в ∣F = 2⟩ с целью оценки эффективности оптической накачки, использовалось СВЧ излучение на частоте часового перехода 87Rb.

## Slide 8
Используемые переходы атома 87Rb
«охлаждающий»
Перекачка атомов с помощью СВЧ
Repumper
δ
Накачка в состояние F = 1
Для охлаждения и пленения атомов использовалась частота, отстроенная от перехода ∣F = 2⟩ → ∣F’ = 3⟩ в длинноволновую область спектра на величину ~13 МГц.
Для осуществления оптической перекачки в состояние ∣F = 2⟩ использовался переход ∣F = 1⟩ → ∣F’ = 2⟩.
Для осуществления оптической накачки в состояние ∣F = 1⟩ использовался переход ∣F = 2⟩ → ∣F’ = 2⟩.
Для подготовки атомов в немагнитное состояние ∣F = 1, m = 0⟩ использовался переход ∣F = 1⟩ → ∣F’ = 0⟩.
Для перекачки атомов из состояния ∣F = 1⟩ в ∣F = 2⟩ с целью оценки эффективности оптической накачки, использовалось СВЧ излучение на частоте часового перехода 87Rb.
Рис. 2. Схема уровней атома 87Rb вместе с частотами излучений, используемых на экспериментальной установке.
Накачка в немагнитное состояние
Notes: 1. Тут про Рамана нет

## Slide 9
Для охлаждения и пленения атомов использовалась частота, отстроенная от перехода ∣F = 2⟩ → ∣F’ = 3⟩ в длинноволновую область спектра на величину ~13 МГц.
Для осуществления оптической перекачки в состояние ∣F = 2⟩ использовался переход ∣F = 1⟩ → ∣F’ = 2⟩.
Для перекачки атомов из состояния ∣F = 1⟩ в ∣F = 2⟩ с целью оценки эффективности оптической накачки, использовалось СВЧ излучение на частоте часового перехода 87Rb.
Также для эксперимента по измерению градиента магнитного поля производилась регистрация магнитодипольных переходов между зеемановских подуровней сверхтоного расщепления основного состояния ∣F = 1,2⟩ за счет сканирования отстройки частоты СВЧ излучения от частоты часового перехода в атоме 87Rb.

## Slide 10
Оптическая схема гравиметра
Рис.3. Оптическая схема формирования лазерного излучения, используемого для лазерного охлаждения и пленения атомов рубидия (a) и осуществления двухфотонных рамановских переходов в атомном интерферометре (b).
AOM – акустооптический модулятор, EOM – электрооптический модулятор, ECDL – диодный лазер с внешним резонатором, λ/2 – полуволновая пластинка, λ/4 – четвертьволновая пластинка, Iris – диафрагма, M – плоское зеркало, СM – сферическое зеркало, lens – линза, OI – оптический изолятор Фарадея, PBS – поляризационный делительный кубик, TA ampl – оптический усилитель, Mod – частота модуляции.

## Slide 11
Оптическая схема формирования лазерного излучения, используемого для лазерного охлаждение и пленения атомов рубидия:
Выполнена на основе лазерной системы Toptica DL pro с выходной мощность более 1 Вт и длиной излучения около 780.24 нм.
Для формирования охлаждающих пучков излучение на выходе из лазерной системы дважды проходит через АОМ для создания отстройки, контролируемой во времени.
Перекачивающее излучение формировалось с помощью ЭОМ. Импульсы этого излучения формировались с помощью АОМ.
«Сдувающий» пучок формировался с помощью АОМ с частотой, равной частоте перехода ∣F = 2⟩ → ∣F’ = 3⟩.
Преимущества данной схемы по сравнению с предыдущей установкой: 1. возможность независимого контроля частоты охлаждающего/перекачивающего и т.д. излучения;
2. АОМ в схеме стабилизации частоты: отсутствие паразитной частотной модуляции в излучении лазера, отсутствие паразитной амплитудной модуляции пробного пучка = улучшена эффективность стабилизации частоты.
3. Исключен волоконный смеситель, приводящий к паразитным флуктуациям в поляризации охлаждающих пучков.
Также справа представлена схема формирования лазерного излучения, используемая для осуществления двухфотонных Рамановских переходов в атомном интерферометре.
Была разработана и реализована оптическая схема формирования лазерного излучения, используемого для лазерного охлаждения и пленения атомов рубидия, в чем я принимал свое непосредственное участие.
В оптической схеме b излучение рамановского пучка I1 с частотой излучения ω1 генерировалось волоконной лазерной системой: лазер Precilasers с λ = 1560 нм; усилитель/удвоитель частоты EYLSA Keopsys).
Излучение пучка I2 с частотой ω2 формировалось спомощью фазового электрооптического модулятора (ЭОМ) - положительная полоса первого порядка. Отношение интенсивностей рамановских пучков I1/I2 и отстройка δω контролируется мощностью и частотой СВЧ-генератора соответственно.
Импульсы рамановского излучения формировались с помощью акустооптического модулятора (АОМ) и доставлялись к вакуумной камере через одномодовое волокно и колиматор с сохранением поляризации.

## Slide 12
Рис. 4. Трехмерная модель экспериментальной установки. На рисунке представлены: вакуумная камера, три пары компенсационных магнитных катушек, охлаждающие лазерные пучки (розовые), рамановские пучки (фиолетовые), пробный пучок (жёлтый), оптика (коллиматоры, зеркала,линзы) и видеокамера. На рисунке не показаны четвертьволновые пластинки и катушка анти-Гельмгольца(фронтальная сторона)
Экспериментальная установка
Notes: Корректировки: 1. Много текста

## Slide 13
Гравиметр состоит из:
Вакуумной камеры в форме октагон, с 10 окнами для ввода излучения.
Трёх пар взаимно ортогональных встречных пучков с круговой поляризацией, осуществляющих охлаждение и пленение атомов, а также вместе с охлаждающими пучками в вакуумную камеру попадает излучение накачки
Внешних катушек в конфигурации анти-Гельмгольца, создающих квадрупольное магнитное поле для работы МОТ
Наружных катушек, компенсирующих остаточное магнитное поле
Рамановского пучка, используемого для селекции атомов по состояниям, скоростям, и для интерферометрии.
Видеокамеры, используемой для регистрации излучения.

## Slide 14
Методы подготовки атомов в немагнитном квантовое состояние
F = 2
F = 1
m=0
m=-1
m=1
m=0
m=1
m=-1
m=2
m=-2
Перекачивающее СВЧ излучение
Сдувающее оптическое излучение
Использование оптического и СВЧ излучения
Потери не менее 80%
Оптическая накачка в немагнитное состояние
F = 1
m=0
m=-1
m=1
m’=0
F’ = 0
Накачивающее оптическое излучение с круговой поляризацией
Потери менее 10%
F’ = 3

## Slide 15
Моделирование оптической накачки для подготовки атомов в немагнитном состоянии
Рис . 6. Эволюция населённостей магнитных состояний ∣F = 1⟩ при накачки в ∣F = 1, m=0⟩ .
Рис . 7. Эволюция числа фотонов при накачки из ∣F = 1⟩ в ∣F = 1, m=0⟩ .
Рис . 5. Эволюция числа поглощенных фотонов при накачки из ∣F = 2⟩ в ∣F = 1⟩ .
ΔT = 0.7 мкК
ΔT = 1 мкК

## Slide 16
Результат измерения населённости состояния ∣F = 1, m=0⟩ после оптической накачки
Рис. 8. Зависимость населенности атомов до и после оптической накачки от отстройки относительно
часового перехода.

## Slide 17
Результат измерения температуры до и после оптической накачки в состояние ∣F = 1, m=0⟩
Рис. 9. Зависимости квадрата размера облака холодных атомов (1/e) от квадрата
времени свободного падения до и после оптической накачки в немагнитное состояние.

## Slide 18
Заключение
Численное моделирование оптической накачки в немагнитное квантовое состояния показало эффективность, близкую к 100%, и нагрев около 1 мкК.
Экспериментальная реализация оптической накачки в немагнитное состояния продемонстрировало эффективность более 90 % и нагрев в 1 мкК, что близко к результатам моделирования. Расхождения объясняются несовершенством электро-оптической схемы.
В дальнейшем планируется проверить влияние уменьшения потерь атомов на частоту измерений и на шум в атомном интерферометре.

## Slide 19
Измерение неоднородности магнитного поля
Рис. 6. Изображение с камеры
Рис. 7. Зависимость сигнала от частоты для одного из блоков пикселей видеокамеры.
Рис. 8. Магнитное поле установки в центре вакуумной камеры.
Notes: Подписать резонансы, указать формулу для расчета маг поля

## Slide 20
Градиент магнитного поля приводит к снижению эффективности лазерного охлаждения и уменьшение контраста сигнала атомного интерферометра.
На градиент магнитного поля также оказывает сильной влияние близкое расположение ионного насоса к вакуумной камере.
Также для эксперимента по измерению градиента магнитного поля производилась регистрация магнитодипольных переходов между Зеемановских подуровней сверхтоного расщепления основного состояния ∣F = 1,2⟩ за счет сканирования отстройки частоты СВЧ излучения от частоты часового перехода в атоме 87Rb. Видимое контролируемое Зеемановское расщепление создавалось постоянным магнитным полем компенсационных катушек.
Регистрация резонансов происходила путём измерения оптической плотность атомов в ∣F = 2⟩ методом флуоресценции.
Величина постоянного магнитного поля, создаваемого компенсационными катушками, и диапазон СВЧ сканирования подбирались так, чтобы регистрировать только три линии Зеемановского расщепления – основную немагнитную и две боковые.
По значение частотного расщепления резонансов можно определить величину магнитного поля
Для пространственного измерения градиента магнитного поля использовался сигнал с каждого пикселя видеокамеры, и для увеличения точности пиксели объединялись в блоки
Для подсчёта величины магнитного поля и градиента магнитного поля мной под научным руководством была написана программа.

## Slide 21
Результаты измерений и корректировки градиента магнитного поля
В центре вакуумной камеры магнитное поле не однородное.
Было продемонстрировано уменьшение неодородности магнитного.
Уменьшение неоднородности магнитного поля оказало положительный эффект на эффективность охлаждения, А также и на шум в атомном интерферометре, что планируется экспериментально проверить в дальнейшем.
Рис. 9. Магнитное поле и линии уровня при отсутствии ионного насоса и компенсации.
Градиент 2.6 мГс/мм
Рис. 10. Магнитное поле и линии уровня при работе ионного насоса
Градиент 1.4 мГс/мм
Градиент 2.4 мГс/мм
Рис. 11. Магнитное поле и линии уровня при работе ионного насоса и использование постоянного компенсационного магнита
Градиент 1.3 мГс/мм
Рис. 12. Магнитное поле и линии уровня при работе ионного насоса, использовании постоянных компенсационных магнитов и при корректировки магнитного поля компенсационных катушек.
Notes: Пересмотреть картинки, пересчитать градиенты (линии), сделать один цветовой масштаб, указать расстояние между белыми линиями

## Slide 22
Результаты измерений и корректировки градиента магнитного поля
T = 2 мкК, ранее было 6 мкК.
Время, мс2
Размер облака, м2
Температура облака измеряется после Сизифового охлаждения, которое идёт сразу после выключения МОЛ.

## Slide 23
Заключение
Проведены измерения неоднородности магнитного поля и выполнено уменьшение градиента магнитного поля до величины ~1.3 мГс/мм. Реализовано программное обеспечение для детектирования неоднородности магнитного поля.
Уменьшение неоднородности позволило уменьшить температуру облака после сизифого охлаждения с 6 до 2 мкК.
В дальнейшем планируется проверить влияние уменьшения неоднородности магнитного поля на шум в атомном интерферометре.