## Slide 1
К.Н. Адамов1,2, Д.Н. Капуста1,2, А.Э.Бонерт1, А.Н. Гончаров1,2,3
Подготовка начального волнового пакета для квантового интерферометра-гравиметра
Институт лазерной физики СО РАН
Новосибирск, Россия
1Институт лазерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
3Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия
email: ofadamovkirill@gmail.com

## Slide 2
Содержание:
Введение
Общие принципы работы квантового гравиметра
Исследование оптической накачки
Исследование по компенсации вибрационных шумов
Заключение

## Slide 3
Введение
Табл. 1. Типы гравиметров и их характеристики.
1
1 Гал = 1 см/c2
Типы гравиметров | Относительные | Абсолютные | 
Виды гравиметров | Сверхпроводниковые | Баллистические | Квантовые
Чувствительность | 1 нГал/√Гц | 0.14 мкГал/√Гц | 0.05 мкГал/√Гц
Стабильность | 1 нГал | 0.5 мкГал | 0.05 мкГал
Точность | 10 нГал | 2 мкГал | 0.39 мкГал
Дрейф | 1 мкГал/год | отсутствует | отсутствует
Необходимость калибровки | Есть | Нет | нет
Частота опроса | 1000 Гц | 0.5 Гц | 2 Гц
Подвижные элементы в конструкции | Присутствуют, не являются проблемой | Присутствуют, ограничивают частоту опроса | Отсутствуют
Факторы | Локальные аномалии | Давление воздуха | Приливы и отливы | Сезонные изменения | Дрейф
Влияние | ~ 100 мкГал | ~ 0.3 | ~ 250-300 мкГал | ~ 30 мкГал | ~ 40 мкГал

## Slide 4
Рис. 1. Принципиальная схема работы абсолютного атомного гравиметра.
Принцип работы гравиметра
Последовательность работы гравиметра:
Магнито-оптическая ловушка (МОЛ)
Субдоплеровское охлаждение
Подготовка начального атомного волнового пакета
Атомная интерференция
Детектирование
2

## Slide 5
Принцип работы атомного интерферометра
Разность фаз между плечами интерферометра:
(а)
(б)
(в)
keff = k1-k2, – эффективный волновой вектор;
Населённость атомных состояний:
Рис. 2. Схема переходов в 87Rb, используемых для атомной интерференции (а), иллюстрация принципа работы атомного интерферометра в гравитационном поле (б), зависимость величины интерференционного сигнала от скорости чирпирования α (в).
Чирпирование частоты:
α – скорость чирпирования;
3

## Slide 6
Используемые переходы атома 87Rb
Рис. 3. Схема уровней D2 линии атома 87Rb и используемые частоты лазерного излучения.

## Slide 7
Рис. 4. Оптическая схема формирования лазерного излучения, используемого для лазерного охлаждения и пленения атомов рубидия, оптической накачки и осуществления двухфотонных рамановских переходов в атомном интерферометре. АОМ – акустооптический модулятор, ЭОМ – электрооптический модулятор, ДЛВР – диодный лазер с внешним резонатором, λ/2 – полуволновая пластинка, λ/4 – четвертьволновая пластинка, З – плоское зеркало, СЗ – сферическое зеркало, Линза – собирающая линза, ОИ – оптический изолятор Фарадея, ПДК – поляризационный делительный кубик, СЧБ – стабилизация частоты с помощью биений, СНС – установка для спектроскопии насыщенного поглощения, ДК – делительный кубик, λ-метр – измеритель длины волны, ФД -фотодиод.
Оптическая схема гравиметра

## Slide 8
Оптическая схема гравиметра
Рис. . Оптическая схема формирования лазерного излучения, используемого для лазерного охлаждения и пленения атомов рубидия, оптической накачки и осуществления двухфотонных рамановских переходов в атомном интерферометре (слева), и схема уровней D2 линии атома 87Rb и используемые частоты лазерного излучения (справа).
4

## Slide 9
Рис. 5. Трехмерная модель экспериментальной установки. На рисунке представлены: вакуумная камера, три пары компенсационных магнитных катушек, охлаждающие лазерные пучки (розовые), рамановские пучки (фиолетовые), пробный пучок (жёлтый), оптика (коллиматоры, зеркала, линзы) и видеокамера. На рисунке не показаны четвертьволновые пластинки и катушка анти-Гельмгольца(фронтальная сторона)
Экспериментальная установка
5
Notes: Корректировки: 1. Много текста

## Slide 10
Экспериментальная последовательность
Маг. поле МОЛ
Мощность Охлаждения
Частота Охлаждения
Перекачка
Камера 1
Камера 2
Накачка 2-2’
Z-маг поле
Накачка 1-0’
Раман
Чирпирование
0
250
МОЛ
260
Субдоплер
Подготовка в немаг. состояние
270
300
Рис. 6. Временная последовательность работы гравиметра.
320
Интерференция
Регистрация
Время, [мс]

## Slide 11
Экспериментальная последовательность
Маг. поле МОЛ
Охлаждающее излучение
Перекачка
Камера 1
Камера 2
Накачка 2-2’
Z-маг поле
Накачка 1-0’
Раман
Чирпирование
0
250
МОЛ
260
Субдоплер
Подготовка в немаг. состояние
270
300
Рис. 6. Временная последовательность работы гравиметра.
320
Интерференция
Регистрация
Время, [мс]
6

## Slide 12
Оптическая накачка из состояния ∣F = 2⟩ в состояние ∣F = 1⟩ | Оптическая накачка в состояние ∣F = 1, m = 0⟩ из состояния ∣F = 1⟩
Результаты моделирования оптической накачки | 
Результаты моделирования оптической накачки
F’ = 2
F = 2
F = 1
m=0
m=-1
m=1
m=0
m=1
m=-1
m=2
m=-2
F’ = 0
F = 1
m=0
m=-1
m=1
m’=0
m=0
m=1
m=-1
m=2
m=-2
B0ffset ~ 0.5 mG
ΔT = 0.7 мкК
I/Isat = 1/5
δ = 0
P0 = 1/3
7
ΔT = 0.7 мкК
I/Isat = 1/5
δ = 0
P0 = 1/5

## Slide 13
Экспериментальные результаты оптической накачки
Рис. 8 Временная последовательность оптической накачки (а) , и экспериментальная зависимость населенности атомов до и после оптической накачки от отстройки рамановского излучения относительно часового перехода.
Накачка 2-2’
Z-маг поле
Накачка 1-0’
70 мкс
25 мкс
(а)
0.5 Гс
(б)
8
Отстройка частоты рамановского излучения, [МГц]

## Slide 14
Рис. 9. Изображение временной эволюции облака атомов (а), и экспериментальная зависимости квадрата размера облака холодных атомов (1/e) от квадрата времени свободного падения до и после оптической накачки в магнито-нечувствительное состояние (б).
Time-of-flight:
(а)
(б)
Нагрев вследствие оптической накачки
9

## Slide 15
Регистрация сигнала атомного интерферометра
Раман
Чирпирование
t1
t2
∣F=2⟩
∣F=2⟩
∣F=1⟩
Подсветка
Перевод в светлое состояние
Резонансное излучение 2-3’
Излучение перекачки 1-2’
Подсветка
Резонансное излучение 2-3’
Рис. . Экспериментальная последовательность рамановских импульсов и схема чирпирования частоты рамановского излучения (а), схема детектирования атомов (б).
(а)
(б)
∣F=2⟩
10

## Slide 16
Регистрация сигнала атомного интерферометра
11
Рис. . Сигнал атомной интерференции, полученный при сканировании скорости чирпирования (слева), и зависимость стандартного отклонения σg измерений гравитационного ускорения от времени усреднения (справа).

## Slide 17
Влияние вибрационных возмущений
Разность фаз между плечами интерферометра:
(в)
где, keff = k1-k2, – эффективный волновой вектор, α – скорость чирпирования, Фвиб – вибрационная фаза;
Населённость атомных состояний:
Рис. . Демонстрация влияния вибраций зеркала на фазу лазерного излучения, иллюстрация принципа работы атомного интерферометра в гравитационном поле (б), демонстрация смешения интерференционной картины из-за вибрация (в).
12
(а)
Набег фазы:
(б)
Корректировка α:

## Slide 18
Нахождение вибрационной фазы
где a – ускорение зеркала, T – время между рамановскими импульсами, τ – длительность π/2 импульса, ga(t) – функция чувствительность гравиметра.
Рис. . Функция чувствительности квантового гравиметра.
13

## Slide 19
Экспериментальная система для нахождения вибрационной фазы
14
Рис. . Экспериментальная установка для измерения ускорения зеркала (а); Окно программы для управления сбора данных с акселерометра с помощью Red pitaya (б): сигнал акселерометра – синий, триггерный сигнал– красный; Подбор коэффициентов передаточной функции и демонстрация пост-коррекции интерференционного сигнала (в).
Передаточная функция акселерометра:
где a – ускорение зеркала, A – ускорение акселерометра, ∆t – временная задержка сигнала, K – амплитудный коэффициент.
Корректировка α:
Подбор коэффициентов передаточной функции и пост-коррекция:
Подбор (K, Δt) и пост-коррекция
(б)
(а)
(в)

## Slide 20
Результаты компенсации вибрационных шумов
Рис. . Интерференционная картина до и после компенсации вибрационных шумов.
15
Чувствительность гравиметра до и после пост-коррекции:
+

## Slide 21
Компенсация вибрационных шумов
Рамановские
Пучки
Зеркало
где a T – время между рамановскими импульсами, τ – длительность π/2 импульса, ga(t) – функция чувствительность гравиметра для ускорения:
где Ω = π/2τ, – частота раби.
ga(t)
2T+4τ
Рис. . Функция чувствительности квантового гравиметра для ускорения.
Дополнительная фаза, появляющаяся в результате вибраций зеркала:

## Slide 22
Эксперимент по компенсации вибрационных шумов
Передаточная функция акселерометра:
где a – ускорение зеркала, A – ускорение акселерометра, ∆t – временная задержка сигнала, K – амплитудный коэффициент.
Коррекция сигнала гравиметра:

## Slide 23
Заключение
Выполнено моделирование оптической накачки через переход ∣F=1⟩↔∣F=0’⟩ на D2 линии 87Rb. Моделирование показало нагрев атомного облака ~ 1 мкК.
Проведена оптическая накачка в магнито-нечувствительное состояние с эффективность более 95 % и нагревом в 1 мкК, что близко к результатам численного моделирования.
Применения оптической накачки на этапе подготовки атомов 87Rb в немагнитном квантовом состоянии в сочетании с другими процедурами позволило достигнуть чувствительность 5.2 мГал/Гц1/2.
Реализована система пост-коррекции измерений квантового гравиметра на основе измерений акселерометра и платы сбора данных Red Pitaya с целью компенсации фазового сдвига в сигнале атомной интерференции, вызванного вибрациями установки. Реализовано программное обеспечение для сбора и анализа данных для расчета и применения данной поправки. Использование данного алгоритма позволило увеличить чувствительности квантового гравиметра в два раза.
16

## Slide 24
Статьи:
Интерференция ультрахолодных атомов 87 Rb в квантовом гравиметре / Д. Н. Капуста, А. Э. Бонерт, А. Н. Гончаров [и др.]. — Текст : непосредственный // ЖЭТФ. — 2025. — № 1. — С. 47-54.
Апробация результатов
Конференции
Д.Н. Капуста, А.Э. Бонерт, А.Н. Гончаров, К.Н. Адамов, О.Н. Прудников, А.В. Тайченачев / Интерференция ультрахолодных атомов 87Rb в квантовом гравиметре // Материалы конференции ФУХА-2024 (Новосибирск). – 2024 декабрь. – с. 29.
Д.Н. Капуста, А.Э. Бонерт, А.Н. Гончаров, К.Н. Адамов, О.Н. Прудников, А.В. Тайченачев / Интерференция ультрахолодных атомов 87Rb в квантовом гравиметре // Материалы конференции КВНО-2025 (Санкт-Петербург). – 2025 апрель.
Д.Н. Капуста, А.Э. Бонерт, А.Н. Гончаров, К.Н. Адамов, О.Н. Прудников, А.В. Тайченачев / Подготовка начального волнового пакета для квантового интерферометра-гравиметра// Материалы конференции МНСК-2025 (Новосибирск). – 2025 апрель.
16

## Slide 25
Моделирование оптической накачки
(1)
(2)
(3)
*F. Atoneche, A. Kastberg, European Journal of Physics 38.4, 045703 (2017).
g1
g2
e1
Рис. 7. Принципиальная схема оптической накачки в магнито-нечувствительное состояние.
(4)
R11
Г⋅β11
Г⋅β21
где Gn – населённость нижнего n-го уровня,
Rjk – скорость поглощения для jk-перехода,
βjk – относительная скорость jk-перехода,
Гk – естественная ширина линии,
S – показатель насыщения,
Δjk – отстройка частоты излучения от частоты jk-перехода,
N – количество рассеяных атомом фотонов,
ΔT – нагрев атома.
(5)
(6)
8