## Slide 1
К.Н. Адамов1,2, Д.Н. Капуста1,2, А.Э.Бонерт1, А.Н. Гончаров1,2,3
Подготовка начального волнового пакета для квантового интерферометра-гравиметра
Институт лазерной физики СО РАН
Новосибирск, Россия
1Институт лазерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
3Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия
email: ofadamovkirill@gmail.com

## Slide 2
Содержание:
Введение
Общие принципы работы квантового гравиметра
Оптическая схема гравиметра
Экспериментальная установка гравиметра
Исследование оптической накачки
Исследование по компенсации вибрационных шумов
Заключение

## Slide 3
Введение
1
1 Гал = 1 см/c2
Типы гравиметров | Относительные | Абсолютные | 
Виды гравиметров | Сверхпроводниковые(GWR) | Баллистические(FG5) | Квантовые(Tao Zhang, Wuhan)
Чувствительность | 10 нГал/√Гц | 15 мкГал/√Гц | 2 мкГал/√Гц
Стабильность | 0.05 мкГал | 1 мкГал | 1 мкГал
Точность | 1 мкГал | 2 мкГал | 0.5 мкГал
Дрейф | 1 мкГал/год | отсутствует | отсутствует
Необходимость калибровки | Есть | Нет | нет
Частота опроса | 0.1 Гц | 0.1 Гц | 2 Гц
Подвижные элементы в конструкции | Присутствуют, не являются проблемой | Присутствуют, ограничивают частоту опроса | Отсутствуют
Факторы | Локальные аномалии | Давление воздуха | Приливы и отливы | Сезонные изменения | Дрейф
Влияние | ~ 100 мГал | ~ 0.3 мкГал/торр | ~ 250 - 300 мкГал | ~ 30 мкГал | ~ 40 мкГал/год
Фундаментальные физические исследования
Геофизика
Сферы деятельности, требующие прецизионных измерений гравитации
Навигация
Оценка подземной инфраструктуры

## Slide 4
На гравитационное ускорение влияют различные факторы, среди них …., они могут приводить к изменению g от десятых мкГал до сотен мГал.
Существует множество областей, требующих точного измерения гравитационного ускорения …. и т.д.
Для измерения g используются гравиметры, которые подразделяются на абсолютные, измеряющие гравитационное ускорение напрямую, и относительные, измеряющие изменение гравитационного поля, и поэтому требуют калибровки по абсолютным, а также относительные гравиметры испытывают дрейф, и поэтому их снова нужно калибровать. Несмотря на приведённый недостаток, данный тип гравиметров обладает отличными метрологическими характеристиками. Среди же абсолютных гравиметров наиболее распространены баллистические классические, конкуренцию которым начинают составлять квантовые атомные гравиметры. Существующие коммерческие квантовые гравиметры обладают метрологическими характеристиками сходными с классическими, а лабораторные образцы обладают превосходящими показателями, что говорит о больших перспективах квантовых гравиметров.
Данная работа направлена на улучшение метрологических характеристик разрабатываемого в ИЛФ СО РАН квантового атомного интерферометра-гравиметра.

## Slide 5
Рис. 1. Принципиальная схема работы абсолютного атомного гравиметра.
Принцип работы квантового гравиметра
Последовательность работы гравиметра:
Магнито-оптическая ловушка (МОЛ)
Субдоплеровское охлаждение
Подготовка начального атомного волнового пакета
Атомная интерференция
Детектирование
2

## Slide 6
Сперва об общих принципах работы квантового гравиметра.
Первый этап – лазерное охлаждение и пленение атомов, позволяет накопить порядка 107-108 атомов и охладить их до температуры нескольких мкК.
Далее идёт подготовка начального атомного волнового пакета в немагнитном квантовом состоянии для минимизация влияния магнитного поля на результаты измерения g.
После следует завершающий этап – атомная интерференция и детектирование населённостей атомных состояний. Данные процедуры и позволяют измерить g.

## Slide 7
Принцип работы атомного интерферометра
Разность фаз между плечами интерферометра:
(а)
(б)
(в)
keff = k1 + k2, – эффективное волновое число;
Населённость атомных состояний:
Рис. 2. Схема переходов в 87Rb, используемых для атомной интерференции (а), иллюстрация принципа работы атомного интерферометра в гравитационном поле (б), зависимость величины интерференционного сигнала от скорости чирпирования α (в).
Чирпирование частоты:
α – скорость чирпирования;
3

## Slide 8
На данном слайде описана атомная интерференция.
Для атомной интерференции используются F = 1 F = 2 компоненты основного состояния 87Rb (а). Переходы между данными состояниями осуществляются с помощью встречных рамановских пучков, поскольку это позволяет передать атомам значительно больший импульс, чем микроволновое излучение.
На рис(б) показана схема атомной интерференции, Пусть изначально атомы находятся в состоянии F = 1:
Первый импульс рамановских пучков – пи/2, переводит атомы в суперпозицию состояний 1 и 2, также эти два состояния имеют отличный импульс, и поэтому получившиеся волновые пакеты эволюционируют по различным пространственно- временным траекториям в поле g.
В состоянии свобдного падения атомы находятся время T, после чего подаётся второй пи импульс, меняющий состояние 1 на 2, а 2 на 1.
И далее снова после свободного падения на протяжении времени T подаётся третий пи/2 импульс, переводящий состояния волновых пакетов в суперпозицию состояний 1 и 2.
Поскольку атомы находятся в состоянии свободного падения, для компенсации доплеровского сдвига необходимо чирпировать отстройку частоты рамановского излучения от частоты перехода, как написано снизу под (а), скорость чирпирования – альфа.
Населённость состояний на выходе атомного интерферометра зависит от разности фаз между двумя имеющимися пространственно-временными траекториями – плечами интерферометра. Данная разность фаз определяется следующим выражением: она зависит от скорости чирпирования альфа, времени между импульсами T, эффективного волнового вектора и искомого гравитационного ускорения.
Для того, чтобы определить g, посмотрим на выражением для населённости состояний после интерференции, она зависит от дельта Ф, и если подставить дельта Ф получится следующее выражение. Данное выражение позволяет построить зависимость населённости от альфа для разных T времён между импульсами (в), получатся синусоиды. В точке с нулевой разностью фаз чирпирование полностью скомпенсирует доплеровский сдвиг, это точка экстремума для всех T будет одинакова. По данной точке легко найти g.

## Slide 9
Оптическая схема гравиметра
Рис. 3. Схема уровней D2 линии атома 87Rb и используемые частоты лазерного излучения (слева), оптическая схема формирования лазерного излучения, используемого для лазерного охлаждения и пленения атомов рубидия, оптической накачки и осуществления двухфотонных рамановских переходов в атомном интерферометре (справа)
4

## Slide 10
Теперь что касается самой экспериментальной установки гравиметра.
На данном слайде слева представлена схема уровней D2 линии 87Rb и используемые лазерные частоты. Для лазерного охлаждения и пленения используется охлаждающее – синие, и перекачивающее - голубое, излучение оптической накачки - зелёные, для подсветки Резонансное излучения – оранжевое, и для атомной интерференции рамановские пучки - красные.
А справа показана оптическая схема гравимерта. Излучение лазерной волоконной системой EYLSA используется формирование охлаждающего излучения, рамановских пучков и части излучения оптической накачки. Ее частота стабилизируется по биениям с излучением диодного лазера Топтика благодаря частотной привязке. Частота Топтики стабилизируется по резонансам насыщенного поглощения. Также излучение Топтики используется для формирования части излучения оптической накачки и перекачивающего излучения. Для формирования нужных частот используются акусто и электрооптика. Для доставки излучения к вакуумной камере применяются коллиматоры и волокно с сохранением поляризации.

## Slide 11
Рис. 4. Трехмерная модель экспериментальной установки. На рисунке представлены: вакуумная камера, три пары компенсационных магнитных катушек, охлаждающие лазерные пучки (розовые), рамановские пучки (фиолетовые), пробный пучок (жёлтый), оптика (коллиматоры, зеркала, линзы) и видеокамера. На рисунке не показаны четвертьволновые пластинки и катушка анти-Гельмгольца(фронтальная сторона)
Экспериментальная установка
5
Notes: Корректировки: 1. Много текста

## Slide 12
На данном слайде изображена 3д модель гравиметра. Показаны 3 пары взаимно ортогональных пучков сфокусированы в центр вакуумной камеры, они используются для пленения и охлаждения атомов, Сверху заводятся Рамановские пучки для атомной интерференции, также есть три пары компенсирующих остаточной магнитное поле катушек, и две катушки в конфигурации анти-гельмгольц для создания квадрупольного потенциала, нужного для МОЛ.

## Slide 13
Экспериментальная последовательность
Маг. поле МОЛ
Охлаждающее излучение
Перекачка
Камера 1
Камера 2
Накачка 2-2’
Z-маг поле
Накачка 1-0’
Раман
Чирпирование
0
250
МОЛ
260
Субдоплер
Подготовка в немаг. состояние
270
300
Рис. 5. Временная последовательность работы гравиметра.
320
Интерференция
Регистрация
Время, [мс]
6

## Slide 14
На данном слайде показана типичная экспериментальная последовательность работы гравиметра. Начинается цикл с лазерного охлаждение и пленения, что длится порядке 250 мс, после чего идёт оптическая накачка в немагнитное состояние, исследованию которой посвящена часть представляемого доклада, после чего идут процессы атомной интерференции и регистрации.

## Slide 15
Оптическая накачка из состояния ∣F = 2⟩ в состояние ∣F = 1⟩ | Оптическая накачка в состояние ∣F = 1, m = 0⟩ из состояния ∣F = 1⟩
Результаты моделирования оптической накачки | 
Результаты моделирования оптической накачки
F’ = 2
F = 2
F = 1
m=0
m=-1
m=1
m=0
m=1
m=-1
m=2
m=-2
F’ = 0
F = 1
m=0
m=-1
m=1
m’=0
m=0
m=1
m=-1
m=2
m=-2
B0ffset ~ 0.5 mG
ΔT = 0.7 мкК
I/Isat = 1/5
δ = 0
P0 = 1/3
7
ΔT = 0.7 мкК
I/Isat = 1/5
δ = 0
P0 = 1/5

## Slide 16
Было выполнено исследование оптической накачки в немагнитное состояние. Изначально было проведено моделирование выбранной схемы, что вы можете видеть на данном слайде.
Для исследование была выбранная следующая схема: изначально после лазерного охлаждения и пленения атомы находятся в состояния F=2, на первом этапе оптической накачки атомы перекачиваются в состояние F = 1 резонансным излучением 2-2’. На данном этапе моделирование демонстрирует нагрев около 0.7 мкК. На следующем этапе включается небольшое магнитное поле для задания оси квантования и с помощью излучения с круговой поляризацией атомы из магнитных состояний перекачиваются в немагнитное. На данном этапе нагрев атомного облака показанный моделированием составил также около 0.7 мкК

## Slide 17
Экспериментальные результаты оптической накачки
Рис. 6 Временная последовательность оптической накачки (а) , и экспериментальная зависимость населенности атомов до и после оптической накачки от отстройки рамановского излучения относительно часового перехода.
Накачка 2-2’
Z-маг поле
Накачка 1-0’
70 мкс
25 мкс
(а)
0.5 Гс
(б)
8
Отстройка частоты рамановского излучения, [МГц]

## Slide 18
Также была выполнена экспериментальная реализация данное схемы накачки. Экспериментальная последовательность оптической накачки показана на слайде слева. Справа же показан результат измерения населённостей (пики) магнитных подуровней до (красная кривая) и после (синия кривая) оптической накачки. После оптической накачки населённость немагнитного состояния выросла с 0.3 до более чем 0.95, а населённость магнитных состояний упала практически до 0.

## Slide 19
Рис. 7. Изображение временной эволюции облака атомов (а), и экспериментальная зависимости квадрата размера облака холодных атомов (1/e) от квадрата времени свободного падения до и после оптической накачки в магнито-нечувствительное состояние (б).
Time-of-flight:
(а)
(б)
Нагрев вследствие оптической накачки
9

## Slide 20
С помощью time-of-flight методики была измерения температура облака атомов до и после оптической накачки. Температура из-за оптической накачка выросла на 1 мкК, как показано на рисунке справа, что согласуется с результатами моделирования.

## Slide 21
Регистрация сигнала атомного интерферометра
Рис. 8. Экспериментальная последовательность рамановских импульсов и схема чирпирования частоты рамановского излучения (а), схема детектирования атомов (б).
(а)
10
(б)

## Slide 22
Также в работе была выполнено регистрация сигнала атомного интерферометра по приведённой на данной слайде схеме. Слева показана временная экспериментальная последовательность регистрация, а справа схема детектирования атомов.
После атомной интерференции атомы в светлом состоянии F = 2 подсвечиваются и регистрируется их сигнал с помощью первой камеры, после этого все атомы оказываются в тёмном состоянии F = 1, далее из этого тёмного состояния атомы перекачиваются в светлое с помощью перекачивающего излучения, и после чего вновь подсвечиваются резонансным излучением 2-3’, что позволяет получить полное количество атомов и произвести нормировку сигнала.

## Slide 23
Регистрация сигнала атомного интерферометра
11
Рис. 9. Сигнал атомной интерференции, полученный при сканировании скорости чирпирования (слева), и зависимость стандартного отклонения σg измерений гравитационного ускорения от времени усреднения (справа).

## Slide 24
На данном же слайде представлены результате регистрации сигнала атомного интерферометра. Ранее чувствительность гравиметра составляла 38.5 мГал/Гц^1/2, сейчас же, после внедрения в цикл оптической накачки чувствительность повысилась до 5.2 мГал/Гц^1/2 (правый рисунок).

## Slide 25
Влияние вибрационных возмущений
Разность фаз между плечами интерферометра:
(в)
где, keff = k1 + k2, – эффективное волновое число, α – скорость чирпирования, Фвиб – вибрационная фаза;
Рис. 10. Демонстрация влияния вибраций зеркала на фазу лазерного излучения, иллюстрация принципа работы атомного интерферометра в гравитационном поле (б), демонстрация смешения интерференционной картины из-за вибрация (в).
12
(а)
Набег фазы:
(б)
Нахождение Фвиб:
где a – ускорение зеркала, Tинт – время атомной интерференции, ga(t) – функция чувствительность гравиметра.

## Slide 26
Также в работе было проведено исследование по компенсации вибрационных шумов.
Во время атомной интерференции вибрации зеркала приводят к набегу фазы рамановского излучения. Это в свою очередь приводит к паразитному фазовому сдвигу в интерференционной картине Фвиб.
Данный сдвиг может быть скорректирован исходя из следующего выражения, для вычисление которого необходимо знать ускорение зеркала на протяжении всего процесса атомной интерференции.

## Slide 27
Экспериментальная схема компенсации вибрационных шумов
14
Рис. 11. Экспериментальная установка для измерения ускорения зеркала (а); Окно программы для управления сбора данных с акселерометра с помощью Red pitaya (б): сигнал акселерометра – синий, триггерный сигнал– красный; Демонстрация подбора коэффициентов передаточной функции и демонстрация пост-коррекции интерференционного сигнала (в).
Передаточная функция:
где a – ускорение зеркала, A – ускорение акселерометра, ∆t – временная задержка сигнала, K – амплитудный коэффициент.
Демонстрация подбора (K, Δt) и пост-коррекции
(б)
(а)
(в)
Нахождение Фвиб:
где a – ускорение зеркала, Tинт – время атомной интерференции, ga(t) – функция чувствительность гравиметра.

## Slide 28
На данном слайде изображена схема компенсации вибраций (а). На платформе вместе с зеркалом находится акселерометр, аналоговый выход которого подключен к аналоговому входу платы сбора данных red pitaya, второй аналоговый вход red pitaya подключен к таймеру, который посылает триггерный сигнал для начала сбора данных. Управление экспериментальной системой осуществляется с помощью ПК, подключенного к redpitaya. Для управлением red pitaya была написана программа, интерфейс которой показана на рисунке (б). Синий сигнал – сигнал с акселерометра, красный сигнал – вспомогательный триггерный сигнал. Сигнал с акселерометра начинает записываться в момент прихода триггерного сигнала (первый красный пик), который также является триггером запуска атомной интерференции. Акселерометр заканчивает запись чуть позже после завершения атомной интерференции.
Зеркало и акселерометр стоят на одной платформе, поэтому для нахождения ускорения зеркала используется следующая передаточная функция, которая содержит амплитудный коэффициент и временную задержу. Коэффициенты передаточной функции определяются на этапе пост-коррекции сигнала атомной интерференции.
Теперь что касается пост-коррекции, она осуществляется согласно ранее приведённому выражению: Программа написанная для пост-коррекции осуществляет подбор коэффициентов таким образом, чтобы скорректированные данные ложились на аппроксимацию оптимальный образом, как это показано на рисунке в: слева – до пост-коррекции, справа – после.

## Slide 29
Результаты компенсации вибрационных шумов
Рис. 12. Интерференционная картина до и после компенсации вибрационных шумов.
15
Чувствительность гравиметра до и после пост-коррекции:
+

## Slide 30
Для проверка системы пост-коррекции мы создавал дополнительное механическое возмущение значительно сильнее обычного возмущения. Сигнал до пост-коррекции – зелёный, после пост-коррекции – красный, аппроксимация – синий. На данном рисунке наглядно виден эффект от пост-коррекции. В результате пост-коррекции чувствительность гравиметра повысилась с 21 мГал/Гц^1/2 до 10 мГал/Гц^1/2, т.е выросла приблизительно в 2 раза.

## Slide 31
Заключение
Выполнено моделирование оптической накачки через переход ∣F=1⟩↔∣F=0’⟩ на D2 линии 87Rb. Моделирование показало нагрев атомного облака ~ 1 мкК, не оказывающий заметного паразитного влияния на сигнал атомного гравиметра.
Проведено экспериментальное исследование по подготовке атомов 87Rb в магнито-нечувствительное состояние. Достигнутая эффективность оптической накачки составила более 95%, а нагрев всего лишь 1 мкК, что близко к результатам численного моделирования. Благодаря применению данного способа подготовки атомов в квантовом гравиметре продемонстрирована чувствительность около 5.2 мГал/Гц1/2.
Реализована система пост-коррекции вибрационного шума для сигнала атомного интерферометра. Экспериментальная проверка данной системы привела к увеличению чувствительности гравиметра в два раза в условиях повышенных вибрационных возмущений.
16

## Slide 32
Статьи:
Интерференция ультрахолодных атомов 87 Rb в квантовом гравиметре / Д. Н. Капуста, А. Э. Бонерт, А. Н. Гончаров [и др.]. — Текст : непосредственный // ЖЭТФ. — 2025. — № 1. — С. 47-54.
Апробация результатов
Конференции
Д.Н. Капуста, А.Э. Бонерт, А.Н. Гончаров, К.Н. Адамов, О.Н. Прудников, А.В. Тайченачев / Интерференция ультрахолодных атомов 87Rb в квантовом гравиметре // Материалы конференции ФУХА-2024 (Новосибирск). – 2024 декабрь. – с. 29.
Д.Н. Капуста, А.Э. Бонерт, А.Н. Гончаров, К.Н. Адамов, О.Н. Прудников, А.В. Тайченачев / Интерференция ультрахолодных атомов 87Rb в квантовом гравиметре // Материалы конференции КВНО-2025 (Санкт-Петербург). – 2025 апрель.
Д.Н. Капуста, А.Э. Бонерт, А.Н. Гончаров, К.Н. Адамов, О.Н. Прудников, А.В. Тайченачев / Подготовка начального волнового пакета для квантового интерферометра-гравиметра// Материалы конференции МНСК-2025 (Новосибирск). – 2025 апрель.
16

## Slide 33
Моделирование оптической накачки
(1)
(2)
(3)
*F. Atoneche, A. Kastberg, European Journal of Physics 38.4, 045703 (2017).
g1
g2
e1
Рис. 7. Принципиальная схема оптической накачки в магнито-нечувствительное состояние.
(4)
R11
Г⋅β11
Г⋅β21
где Gn – населённость нижнего n-го уровня,
Rjk – скорость поглощения для jk-перехода,
βjk – относительная скорость jk-перехода,
Гk – естественная ширина линии,
S – показатель насыщения,
Δjk – отстройка частоты излучения от частоты jk-перехода,
N – количество рассеяных атомом фотонов,
ΔT – нагрев атома.
(5)
(6)
8

## Slide 34
Функция чувствительности гравиметра
где a T – время между рамановскими импульсами, τ – длительность π/2 импульса, ga(t) – функция чувствительность гравиметра для ускорения:
где Ω = π/2τ, – частота раби.