## Slide 1
Адамов Кирилл
1 курс Аспирантуры ФФ НГУ
Научные руководители:
к.ф.-м.н., зав. лаб. 1.12 Гончаров Андрей Николаевич,
с.н.с. Капуста Дмитрий Николаевич
Тема: Интерференция ультрахолодных атомов рубидия

## Slide 2
Введение
1
1 Гал = 1 см/c2
Типы гравиметров | Относительные | Абсолютные | 
Виды гравиметров | Сверхпроводниковые(GWR) | Баллистические(FG5) | Квантовые(Tao Zhang, Wuhan)
Чувствительность | 10 нГал/√Гц | 15 мкГал/√Гц | 2 мкГал/√Гц
Стабильность | 0.05 мкГал | 1 мкГал | 1 мкГал
Точность | 1 мкГал | 2 мкГал | 0.5 мкГал
Дрейф | 1 мкГал/год | отсутствует | отсутствует
Необходимость калибровки | Есть | Нет | нет
Частота опроса | 0.1 Гц | 0.1 Гц | 2 Гц
Подвижные элементы в конструкции | Присутствуют, не являются проблемой | Присутствуют, ограничивают частоту опроса | Отсутствуют
Факторы | Локальные аномалии | Давление воздуха | Приливы и отливы | Сезонные изменения | Дрейф
Влияние | ~ 100 мГал | ~ 0.3 мкГал/торр | ~ 250 - 300 мкГал | ~ 30 мкГал | ~ 40 мкГал/год
Фундаментальные физические исследования
Геофизика
Сферы деятельности, требующие прецизионных измерений гравитации
Навигация
Оценка подземной инфраструктуры

## Slide 3
Рис. 1. Принципиальная схема работы абсолютного атомного гравиметра.
Принцип работы квантового гравиметра
Последовательность работы гравиметра:
Магнито-оптическая ловушка (МОЛ)
Субдоплеровское охлаждение
Подготовка начального атомного волнового пакета
Атомная интерференция
Детектирование
2

## Slide 4
Принцип работы атомного интерферометра
Разность фаз между плечами интерферометра:
(а)
(б)
(в)
keff = k1 + k2, – эффективное волновое число;
Населённость атомных состояний:
Рис. 2. Схема переходов в 87Rb, используемых для атомной интерференции (а), иллюстрация принципа работы атомного интерферометра в гравитационном поле (б), зависимость величины интерференционного сигнала от скорости чирпирования α (в).
Чирпирование частоты:
α – скорость чирпирования;
3

## Slide 5
Оптическая схема гравиметра
Рис. 3. Схема уровней D2 линии атома 87Rb и используемые частоты лазерного излучения (слева), оптическая схема формирования лазерного излучения, используемого для лазерного охлаждения и пленения атомов рубидия, оптической накачки и осуществления двухфотонных рамановских переходов в атомном интерферометре (справа)
4

## Slide 6
Рис. 4. Трехмерная модель экспериментальной установки. На рисунке представлены: вакуумная камера, три пары компенсационных магнитных катушек, охлаждающие лазерные пучки (розовые), рамановские пучки (фиолетовые), пробный пучок (жёлтый), оптика (коллиматоры, зеркала, линзы) и видеокамера. На рисунке не показаны четвертьволновые пластинки и катушка анти-Гельмгольца(фронтальная сторона)
Экспериментальная установка
5
Notes: Корректировки: 1. Много текста

## Slide 7
Экспериментальная последовательность
Маг. поле МОЛ
Охлаждающее излучение
Перекачка
Камера 1
Камера 2
Накачка 2-2’
Z-маг поле
Накачка 1-0’
Раман
Чирпирование
0
250
МОЛ
260
Субдоплер
Подготовка в немаг. состояние
270
300
Рис. 5. Временная последовательность работы гравиметра.
320
Интерференция
Регистрация
Время, [мс]
6

## Slide 8
Влияние вибрационных возмущений
Разность фаз между плечами интерферометра:
(в)
где, keff = k1 + k2, – эффективное волновое число, α – скорость чирпирования, Фвиб – вибрационная фаза;
Рис. 6. Демонстрация влияния вибраций зеркала на фазу лазерного излучения, иллюстрация принципа работы атомного интерферометра в гравитационном поле (б), демонстрация смешения интерференционной картины из-за вибрация (в).
7
(а)
Набег фазы:
(б)
Нахождение Фвиб:
где a – ускорение зеркала, Tинт – время атомной интерференции, ga(t) – функция чувствительность гравиметра.

## Slide 9
Экспериментальная система для компенсации вибрационных шумов
(а)
Рис. 7. Экспериментальная установка для измерения ускорения зеркала (а); Окно программы для управления сбора данных с акселерометра с помощью Red pitaya (б): сигнал акселерометра – синий, триггерный сигнал– красный;
(б)
8

## Slide 10
Пост-коррекция вибрационных шумов
Демонстрация подбора (K, Δt) и пост-коррекции
Передаточная функция:
a – ускорение зеркала,
A – ускорение акселерометра,
∆t – временная задержка сигнала,
K – амплитудный коэффициент.
Нахождение Фвиб:
a – ускорение зеркала,
Tинт – время атомной интерференции,
ga(t) – функция чувствительность гравиметра.
Рис. 8. Демонстрация подбора коэффициентов передаточной функции и демонстрация пост-коррекции интерференционного сигнала.
9

## Slide 11
Результаты компенсации вибрационных шумов
Рис. 8. Интерференционная картина и остатки до и после компенсации вибрационных шумов.
10
+

## Slide 12
Контраст атомного интерферометра
11
Погрешность измерений g:
Pmax
Pmin
Рис. 9. Типичная интерференционная картина.
– частота раби двух-фотонного перехода,
I – интенсивности рамановских пучков,
– длительность π/2-импульса.

## Slide 13
Исследование контраста атомного интерферометра
Рис. 10. Модельные и экспериментальные значения контраста в зависимости от времени π/2-импульса для различных времён T между импульсами.
= π/2τ
w = 7,5 мм
Ta = 5,5 мкК
12
Параметры модели:

## Slide 14
Зависимость чувствительности гравиметра от времени цикла гравиметра
13
Стабильность квантового гравиметра
– чувствительность квантового гравиметра.
Рис. 11. Зависимости стабильности гравиметра от времени усреднения для различных частот опроса гравиметра f при T = 5 мс.

## Slide 15
Заключение
Реализована система пост-коррекции вибрационного шума для сигнала атомного интерферометра. В результате использования системы чувствительность гравиметра увеличилась в два раза в условиях повышенных вибрационных возмущений.
Выполнено экспериментальное исследование зависимости контраста атомного интерферометра от длительности π/2-импульса. В результате оптимизации мощности и длительности рамановских импульсов достигнут максимальный контраст 22 %.
Проведено экспериментальное исследование чувствительности квантового гравиметра в зависимости от частоты опросы. По итогу наилучшая чувствительность 2,8 мГал/Гц была достигнута при частоте опроса 10 Гц.
14

## Slide 16
Статьи:
Интерференция ультрахолодных атомов 87 Rb в квантовом гравиметре / Д. Н. Капуста, А. Э. Бонерт, А. Н. Гончаров [и др.]. — Текст : непосредственный // ЖЭТФ. — 2025. — № 1. — С. 47-54.
Апробация результатов
Конференции
Д.Н. Капуста, А.Э. Бонерт, А.Н. Гончаров, К.Н. Адамов, О.Н. Прудников, А.В. Тайченачев / Интерференция ультрахолодных атомов 87Rb в квантовом гравиметре // Материалы конференции ФУХА-2024 (Новосибирск). – 2024 декабрь. – с. 29.
Д.Н. Капуста, А.Э. Бонерт, А.Н. Гончаров, К.Н. Адамов, О.Н. Прудников, А.В. Тайченачев / Интерференция ультрахолодных атомов 87Rb в квантовом гравиметре // Материалы конференции КВНО-2025 (Санкт-Петербург). – 2025 апрель.
Д.Н. Капуста, А.Э. Бонерт, А.Н. Гончаров, К.Н. Адамов, О.Н. Прудников, А.В. Тайченачев / Подготовка начального волнового пакета для квантового интерферометра-гравиметра// Материалы конференции МНСК-2025 (Новосибирск). – 2025 апрель.
Д.Н. Капуста, А.Э. Бонерт, А.Н. Гончаров, К.Н. Адамов/ Подготовка начального волнового пакета для квантового интерферометра-гравиметра // Материалы конференции LaserPhys-2025 (Новосибирск). – 2025 ноябрь.
16

## Slide 17
Функция чувствительности гравиметра
где a T – время между рамановскими импульсами, τ – длительность π/2 импульса, ga(t) – функция чувствительность гравиметра для ускорения:
где Ω = π/2τ, – частота раби.

## Slide 18
Моделирование атомного интерферометра
Выражения, используемые для расчёта двух-фотонных рамановских переходов *:
где – время подачи рамановского импульса, – длительность рамановского импульса, и – частоты раби однофотонных переходов, – частота раби двух-фотонного перехода, – начальная отстройка частоты рамановского излучения от частоты двух-фотонного перехода, α – скорость чирпирования рамановского излучения, – отстройка частоты рамановского излучения от частоты двух-фотонного рамановского перехода в момент подачи рамановского импульса, – z-проекция скорости атома, – обобщенная частота двух-фотонного рамановского перехода.
Выражения, используемые для учёта формы пучка и разлёта атомов:
– расстояние от центра пучка до положения атома,
w – ширина пучка.
Рис. 9. Схема двух-фотонных рамановских переходов.